## Slide 1: 汇编语言与微机原理
熊迎军
xyj@njau.edu.cn
13776655525

## Slide 2: 第3章 寻址方式

## Slide 3: 指令组成
[标号]: 指令助记符 [目的操作数],[源操作数];[注释]
标号表示该指令在主存中的逻辑地址
每个指令助记符就代表一种指令
目的和源操作数表示参与操作的对象
注释是对该指令或程序段功能的说明
寻找操作数的过程就是操作数的寻址

## Slide 4
每种指令的操作码：
  用一个唯一的助记符表示（指令功能的英文缩写）
  对应着机器指令的一个二进制编码
指令中的操作数：
  可以是一个具体的数值
  可以是存放数据的寄存器
  或指明数据在主存位置的存储器地址

## Slide 5
操作数可能的来源或存放处：
  由指令直接给出
  寄存器
  内存单元
寻找操作数所在地址的方法可以有三种大类型
  指令直接给出的方式
  存放于寄存器中的寻址方式
  存放于存储器中的寻址方式

## Slide 6: 指令中的操作数
立即数
寄存器
存储器
表征参加操作的数据本身
表征数据存放的地址

## Slide 7: 立即数操作数
立即数本身是参加操作的数据，可以是8位或16位，只能作为源操作数。
例： MOV AX，1234H
MOV BL，22H
立即数无法作为目标操作数
立即数可以是10进制或者2进制的数,但指令运行后CPU自动把该数转换为16进制数,然后完成给定功能的操作，其中，二进制在数字后面加B区分。
MOV AL,57 ；指令执行后将AL 39H
MOV AL,01010111B ；指令执行后将AL 57H
立即数可以是无符号或带符号数，其数值应在可取值范围内。

## Slide 8: 寄存器操作数
参加运算的数存放在指令给出的寄存器中，可以是16位或8位。
例：
  MOV AX，BX
  MOV DL，CH

## Slide 9: 存储器操作数
参加运算的数存放在存储器的某一个或某两个单元中。
表现形式：[ ]
立即数或寄存器
[ ]中的内容是存放所寻找数据的单元的偏移地址

## Slide 10
例：MOV AX，[1200H]
MOV AL，[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇

## Slide 11: 2.1 立即寻址
指令中的源操作数是立即数，即源操作数是参加操作的数据本身
例：MOV AX，1200H
12H
00H
AH AL
MOV
代码段
┇
立即寻址仅适合于源操作数

## Slide 12
MOV AX,0102H ；AX←0102H

## Slide 13: 2.2 寄存器寻址
参加操作的操作数在CPU的通用寄存器中。
AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
CS、DS、SS、ES
例：MOV AX，BX
AX
BX

## Slide 14: 2.3 存储器寻址方式
指令中给出操作数的主存地址信息（偏移地址，称之为有效地址EA），而段地址在默认的或用段超越前缀指定的段寄存器中
8086设计了多种存储器寻址方式
  1、直接寻址方式
  2、寄存器间接寻址方式
  3、寄存器相对寻址方式
  4、基址变址寻址方式
  5、相对基址变址寻址方式

## Slide 15: 2.3.1 直接寻址
指令中直接给出操作数的偏移地址
例：MOV AX，[1200H]
直接寻址方式下，操作数的段地址默认为数据段，但允许段重设，即由指令定义段。
例：MOV AX，ES：[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
┇
数据段
AH AL

## Slide 16
  MOV AX,[2000H] ；AX←DS:[2000H]
直接寻址

## Slide 17: 2.3.2 寄存器间接寻址
参与操作的操作数存放在内存中，其偏移地址为指令中的寄存器的内容。
例：MOV AX，[BX]
设BX=1200H
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
代码段
MOV

## Slide 18
由寄存器间接给出操作数的偏移地址；
存放偏移地址的寄存器称为间址寄存器，它们是：BX，BP，SI，DI
操作数的段地址（数据处于哪个段）取决于选择哪一个间址寄存器：
BX，SI，DI
BP
默认在数据段
默认在堆栈段

## Slide 19
寄存器
间接寻址
基址寻址：
称该间址寄存器为基址寄存器BX，BP
变址寻址：
称该间址寄存器为变址寄存器SI，DI

## Slide 20: 2.3.3 寄存器间接相对寻址
操作数的偏移地址为寄存器的内容加上一个位移量
例：
  MOV AX，[BX+DATA]
  设：DS=2000H，BX=0220H，DATA=05H
  则：AX=[20225H]

## Slide 21
操作数的偏移地址为
  一个基址寄存器的内容 + 一个变址寄存器的内容；
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定
  基址寄存器为BX，默认在数据段
  基址寄存器为BP，默认在堆栈段
基址变址寻址方式与相对寻址方式一样，主要用于一维数组操作。
3.3.5 基址-变址寻址
不允许将两个基址寄存器或两个变址寄存器组合在一起寻址，即指令中不允许同时出现两个基址寄存器或两个变址寄存器
2.3.4 基址-变址寻址

## Slide 22
例：执行下列指令：
  MOV SI，1100H
  MOV BX，SI
  MOV AX，[SI+BX]
22H
11H
2200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段

## Slide 23
例：判断以下指令是否正确：
  MOV AX，[BX][BP]; 错误，不能同时出现两个基址寄存器
  MOV AX，[SI][DI]; 错误，不能同时出现两个变址寄存器

## Slide 24
操作数的偏移地址为：
基址寄存器内容+变址寄存器内容+位移量
  或：BX/BP（基址寄存器）＋SI/DI（变址寄存器）＋位移量
操作数的段地址由选择的基址寄存器（BX对应DS，BP对应SS）决定。
基址变址相对寻址方式主要用于二维表格操作。
3.3.6 基址-变址-相对寻址
不允许将两个基址寄存器或两个变址寄存器组合在一起寻址，即指令中不允许同时出现两个基址寄存器或两个变址寄存器
2.3.5 基址-变址-相对寻址

## Slide 25
例：执行以下程序段：
  MOV DI，1100H
  MOV BP，DI
  MOV AL，[BP][DI]5
22H
11H
2205H
偏移地址
AL
┇
22
堆栈段

## Slide 26
例： 判断以下指令是否正确：
  MOV AX，DATA[SI][DI]；非法
  MOV AX，[BX][BP]DATA；非法

## Slide 27
指令中隐含了一个或两个操作数的地址，即操作数在默认的地址中。
例：
  MUL BL
指令执行：
  AL×BL
AX
2.4 隐含寻址

## Slide 28: 寄存器操作数的表达
r8——任意一个8位通用寄存器
  AH AL BH BL CH CL DH DL
r16——任意一个16位通用寄存器
  AX BX CX DX SI DI BP SP
reg——代表r8或r16
seg——段寄存器
CS DS ES SS

## Slide 29: 存储器操作数的表达
m8——一个8位存储器操作数单元（所有主存寻址方式）
m16——一个16位存储器操作数单元（所有主存寻址方式）
mem——代表m8或m16

## Slide 30: 立即数的表达
i8——一个8位立即数
i16——一个16位立即数
imm——代表i8或i16
dest——目的操作数
src——源操作数

## Slide 31
本章结束，谢谢大家！